## Slide 1
ESP-Claw Edge Agent
边缘 AI 智能体 · 基于 ESP32-S3 的嵌入式设备端 AI Agent 框架
"Turn user intent into device-aware help and action"
ESP-IDF v5.5.4 · FreeRTOS · LVGL 9.4 · Lua 5.5 · Wi-Fi / BLE
PlatformIO / ESP32-S3 · 2025

## Slide 2
项目概述
ESP-Claw Edge Agent 是一个运行在 ESP32-S3 微控制器上的设备端 AI 智能体固件，能够将用户意图转化为设备感知的自动化行动。
🎯
设备端 AI
本地运行 AI 智能体 不依赖云端始终在线
🔗
多平台 IM
QQ / 微信 / Telegram Feishu / Web Chat
🔧
硬件控制
GPIO / I2C / SPI / 摄像头 音频 / 显示 / 舵机
ESP32-S3 · FreeRTOS · LVGL 9.4 · Lua 5.5 · Wi-Fi · mbedTLS · FATFS · MCP · NVS · mDNS · cJSON · WebSocket
Identity: On-device AI agent and execution companion | Personality: calm, clear, practical, polished | Mission: Turn user intent into device-aware help and action

## Slide 3
系统架构
硬件层
ESP32-S3 (Xtensa LX7 Dual-Core) · 16MB Flash · 8MB PSRAM Camera (GC2145) · LCD (ILI9341) · I2S Audio · WS2812 LED
系统层
FreeRTOS · ESP-IDF v5.5.4 · Wi-Fi STA/AP · FATFS + Wear Levelling NVS · mbedTLS · mDNS · OTA Update · SNTP Time
服务层
HTTP Server (Port 80) · WebSocket · REST API · Captive DNS Web UI (SolidJS) · CLI Console · Config Manager
智能体框架
Claw Core (AI Agent Loop) · Event Router · Memory System Skill Manager · MCP Client/Server · Session Manager
能力层
IM (QQ/微信/TG/Feishu/Web) · Lua Script Engine · Web Search LLM Inspection · Scheduler · File System · Time Service

## Slide 4
启动与运行时流程
1
NVS 初始化
加载设备配置
→
2
FATFS 挂载
挂载 /fatfs 文件系统
→
3
Wi-Fi 启动
STA 模式 + AP 回退
→
4
HTTP 服务
启动 Web + WebSocket 服务
→
5
智能体核心
事件路由 → 记忆 → 技能 → 能力
→
6
Claw Core
AI 智能体主循环启动
→
7
CLI 注册
命令行接口就绪
运行时存储路径
/fatfs/sessions → 会话历史
/fatfs/memory/ → 长期记忆 (MEMORY.md)
/fatfs/skills/ → 技能文档与清单
/fatfs/scripts/ → Lua 脚本
/fatfs/router_rules/ → 自动化规则
/fatfs/inbox/ → 消息附件存储

## Slide 5
核心能力矩阵
即时通讯
• cap_im_qq — QQ Bot 接入
• cap_im_tg — Telegram Bot
• cap_im_feishu — 飞书/Lark
• cap_im_wechat — 微信 (扫码登录)
• cap_im_local — WebSocket Web IM
AI 与搜索
• Claw Core — AI 智能体主循环
• cap_llm_inspect — LLM 图像识别
• cap_web_search — Brave/Tavily 搜索
• cap_session_mgr — 对话会话管理
• cap_skill_mgr — 技能文档管理
设备控制
• cap_lua — Lua 脚本执行引擎
• 20+ Lua 硬件模块 (GPIO/I2C/SPI...)
• cap_scheduler — 定时任务调度
• cap_router_mgr — 事件规则管理
• cap_system — 系统信息查询
协议与集成
• cap_mcp_client — MCP 协议客户端
• cap_mcp_server — MCP 协议服务端
• cap_files — 文件系统操作
• cap_time — 时间/时区服务
• HTTP REST API + WebSocket
支持的 LLM 后端
◉ Anthropic (Claude)
◉ OpenAI (GPT)
◉ 阿里云百炼 (Qwen)
◉ 自定义 OpenAI-Compatible
支持的硬件开发板
DFRobot K10 AI Camera Board · Espressif ESP32-S3-DevKitC-1 · 自定义面包板变体

## Slide 6
Lua 脚本引擎 & 硬件模块
内置 Lua 5.5 解释器，提供 20+ 硬件绑定模块，可通过 AI 自动生成并执行设备控制脚本。
ADC
模数转换
Audio
I2S 录音/播放
BM
板管理查询
Button
按键事件
Camera
摄像头采集
Delay
延时/定时
Display
LVGL 绘图
ESP
堆内存信息
Event
事件发布
GPIO
通用 IO
I2C
I2C 总线
LED Strip
WS2812 灯带
MCPWM
舵机/PWM
SSD1306
OLED 屏
Storage
文件 I/O
System
系统信息
Touch
触摸传感器
UART
串口通信
LCD
液晶屏
IMU
惯性测量
Mag
磁力计
Env
环境传感器
IR
红外
Fuel Gauge
电量计
LCD Touch
触摸屏

## Slide 7
MCP 协议与事件驱动架构
Model Context Protocol (MCP)
MCP Client
• 连接远程 MCP 服务器
• 发现并调用外部工具/资源
• 扩展智能体能力边界
• 支持 SSE 传输协议
• mDNS 服务自动发现
MCP Server
• 对外暴露设备能力为 MCP 服务
• 工具注册与调用接口
• 资源暴露与管理
• 支持 SSE 传输协议
• 内部使用 mDNS 宣告服务
事件驱动架构
Claw Event Router 是系统的核心消息总线，负责在 IM 消息、计划任务、Lua 事件、MCP 调用、文件变更等事件源与智能体核心之间进行异步消息路由。 事件类型: IM 消息 · 定时触发 · WebSocket 事件 · 文件变更 · 按键/传感器 · MCP 调用

## Slide 8
Web 服务与设备配置
REST API 端点
• GET /api/config 读取配置
• POST /api/config 更新配置
• GET /api/status 系统状态
• GET /api/capabilities 能力列表
• POST /api/lua/modules Lua 模块管理
• GET /api/files/* 文件操作
• GET /api/wechat/qr_login/* 微信登录
• GET /api/webim/status Web IM 状态
WebSocket
• GET /ws/webim
• 实时双向 IM 聊天
• 浏览器端即时通讯
• 支持 JSON 消息格式
• 连接状态监控
• 自动重连机制
Web UI & 网络
• SolidJS 前端框架构建
• GZip 压缩嵌入固件
• Captive DNS 门户
• AP 模式: 192.168.4.1
• 移动端响应式设计
• OTA 固件更新支持
24 项 NVS 配置字段
Wi-Fi
SSID / Password
LLM
API Key / Backend / Model / Base URL
IM
QQ / Telegram / WeChat / Feishu Token
Search
Brave / Tavily API Key
Capabilities
能力模块开关
Time
时区 (默认 CST-8)

## Slide 9
构建与开发指南
快速开始
1. 环境准备
. <esp-idf-path>/export.sh pip install esp-bmgr-assist
2. 生成板级配置
idf.py gen-bmgr-config -c ./boards -b esp32_S3_DevKitC_1
3. 菜单配置
idf.py menuconfig (配置 Wi-Fi / LLM / IM 等参数)
4. 构建 & 烧录
idf.py build idf.py flash monitor
分区方案
8MB Flash 方案
• ota_0: 3MB (单 OTA 槽位)
• emote: 3MB (SPIFFS 动画资源)
• storage: 1.5MB (FATFS 持久存储)
• NVS + OTA Data + PHY Init
16MB Flash 方案 (推荐)
• ota_0 + ota_1: 各 4MB (双 OTA)
• emote: 3MB (SPIFFS 动画资源)
• storage: 4MB (FATFS 持久存储)
• NVS + OTA Data + PHY Init
关键依赖: esp_board_manager · esp_emote_gfx · mcp-c-sdk · lvgl 9.4 · lua 5.5 · esp_codec_dev · esp_video · led_strip · freetype · libpng · cJSON

## Slide 10
项目目录结构
edge_agent/
main/main.c
CMakeLists.txt
partitions_*.csv
sdkconfig.defaults
components/
app_config/ 配置管理
http_server/ Web + WebSocket 服务
cmd_wifi/ WiFi CLI 命令
gen_bmgr_codes/ 板级代码生成
boards/
dfrobot_k10/ DFRobot K10 AI Camera
esp32_S3_DevKitC_1/ ESP32-S3 官方开发板
fatfs_image/
memory/ Agent 记忆与身份
skills/ 技能文档与清单
scripts/builtin/ 预装 Lua 示例脚本
router_rules/ 事件自动化规则
scheduler/ 定时任务规则
static/ ESP-Claw.png 等静态资源
tools/ 构建脚本与 IDF 补丁
managed_components/ ESP-IDF 组件注册表依赖

## Slide 11
总结
▸ 基于 ESP32-S3 的边缘 AI 智能体固件，将大语言模型能力带到嵌入式设备端
▸ 支持 5 种即时通讯平台接入，实现跨渠道的统一 AI 对话体验
▸ 内置 Lua 脚本引擎，GPIO / I2C / SPI / 摄像头 / 音频等 20+ 硬件模块可编程控制
▸ 事件驱动架构 + MCP 协议支持，可扩展、可组合的能力系统
▸ 完善的 Web 配置 UI、OTA 更新、分区管理，面向产品级应用
▸ Soul: Turn user intent into device-aware help and action
ESP-IDF v5.5.4 · FreeRTOS · LVGL 9.4 · Lua 5.5 · MCP · WebSocket · HTTP · FATFS · mbedTLS · cJSON · OTA · Wi-Fi · Bluetooth